| РК- 001 РАДИО КОНСТРУКТОР Усилитель мощности на TDA 2003 (К 174 УН 14 ) Напряжение питания = 6 - 16В Сопротивление нагрузки > 2 Ом Выходная мощность = 10 Вт ( при Rн = 2 Ома ) Выходная мощность = 5 Вт ( при Rн = 4 Ома Входное напряжение < 50 мВ Полоса воспроизводимых частот = 20 Гц - 20 кГ |  |
| --- | --- |
| R1 = 47 Ом, R2 = 240Ом, R3 = 2,2 Ом, R4 = 1Ом, C1 = 10 мкФ, C2 = 47пФ, C3 = 220 мкФ, C4 = 470 мкФ х 10 В C5, С6 = 0,1 мкФ , C7 = 470мкФ х16В Площадь сечения проводов от блока питания должна быть не менее 1,0 мм2 минимальной длины, а к акустическим системам 0,75 мм2. Во избежание выхода из строя микросхемы ее корпус должен иметь хороший тепловой и электрический контакт с радиатором (контактируемые поверхности смазать тепло -проводящей пастой ). Площадь теплоотвода не менее 100 см2. При подключении источника сигнала с выходным напряжением более 50 мВ, рекомендуется установить на входе усилителя переменный либо подстроечный резистор сопротивлением 47кОм, для устранения перегрузки по входу. Чувствительность усилителя понижается при повышении сопротивления резистора R3 ( от 2 до 20 Ом ). Корпус радиатора заземлить. (Соединить с минусом питания) |  |

-----------------------------------