| РК- 012 РАДИО КОНСТРУКТОР Усилитель мощности на TDA 7294 Напряжение питания = + / - 20В …… + / - 30 В Выходная мощность = 73 Вт ( при Rн = 4 Ома ) Выходная мощность = 47 Вт ( при Rн = 8 Ом ) Входное напряжение < 700 мВ Коэф. гармоник при Рвых.=50 Вт < 0,003 %(1 кГц) Ток потребления < 2,5 Ампер Полоса воспроизводимых частот = 6,5 Гц - 200 кГц | R1=22к R2=620( R3=22к R4=10к R5=22к R6=39к R7=10( R8=18к R9=39к C1=0,47мкF C2=22Х50 C3=10Х50 C4=10Х50 C5=22Х50 C6=0,1мкF C7=470Х50 C8=470Х50 |
| --- | --- |

---------------------------------

Усилитель на микросхеме TDA 7294 имеет низкий уровень шумов, малые гармонические искажения, защиту от перегрева и короткого замыкания. Работает в линейном режиме класса АВ с выходным каскадом на полевых транзисторах.

Микросхема TDA 7294 по технологическим причинам довольно критична к превышению напряжения питания (при всплеске в режиме молчания до + / - 45 вольт , а при максимальной выходной мощности 100 Вт, напряжение питания не должно превышать  +/- 35 вольт)

Площадь сечения проводов от блока питания должна быть не менее 2 мм2 минимальной длины, а к акустическим системам 1 мм2.

Во избежание выхода из строя микросхемы, ее корпус необходимо, при установке на радиатор, изолировать диэлектрической прокладкой, а контактируемые поверхности  микросхемы и радиатора смазать теплопроводящей пастой .

Площадь теплоотвода не менее 300 см2.. Чувствительность  зависит от  соотношения сопротивлений резисторов R3/R2 и может изменяться подбором резистора R2.

Для питания усилителя используется не стабилизированный  двухполярный источник постоянного напряжения                       + / -  30В ( до 35В )  и  током  2,5  – 4 А. Необходимо учитывать, что после  выпрямителя получаем постоянное напряжение в 1,44  раза выше переменного,  т.е. допускается применение  понижающего трансформатора с первичной обмоткой на 220 вольт и двумя вторичными с переменным напряжением 15 -  20 вольт ,  током нагрузки   2 – 4 ампера, либо вторичной обмотки на напряжение   30 - 40 вольт  с отводом от середины обмотки.

На монтажной схеме местоположение  конденсатора  С5 показано для TDA 7293, а  С5* для TDA 7294 /95 /96.

ВНИМАНИЕ!  ВКЛЮЧАТЬ УНЧ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ВСЕХ ПИТАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ .(ПРИ ОТСУТСТВИИ ПИТАНИЯ  ОДНОГО ИЗ ПЛЕЧ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ВОЗМОЖЕН ВЫХОД ИЗ СТРОЯ МИКРОСХЕМЫ

| 1. Вариант схемы источника питания : трансформатор с одной обмоткой с выводом от середины С1, С2 = 4700 – 10 000 мкФ х 50В | 2. Вариант схемы источника питания : трансформатор с двумя обмотками с последовательным включением С1, С2 = 4700 – 10 000 мкФ х 50В |
| --- | --- |