РК-017                                                                         РАДИОКОНСТРУКТОР

МОСТОВОЕ   ВКЛЮЧЕНИЕ   УСИЛИТЕЛЯ                                                                                                         МОЩНОСТИ    на  м/с   TDA 7294  (TDA 7293 )

| Р вых. ном. = 125 Вт ( Rн = 8 Ом ) Коэф. гармоник при Рвых. = 50 Вт < 0,003 % ( 1 кГц ) U пит . = + 25 В I пот. < 4 A U вх. = 700 мВ ( F = 6,5 Гц - 200 кГц | R1,R7,R8,R10,R12=22к R2,R5=10к R3,R6=30к R4=20к R9,R11= 680( C1,C4= 1,5 мкF C2,C3,C5,C6 = 22Х50 C7,C8,C11,C13 = 0,1мкF C9,C10,C12,C14 =470Х50 |
| --- | --- |

Усилитель на микросхеме TDA 7293 имеет низкий уровень шумов, малые гармонические искажения, защиту от перегрева и короткого замыкания.    Работает в линейном режиме класса АВ с выходным каскадом на полевых транзисторах.  Мостовое включение  удваивает размах выходного напряжения и выходную мощность на нагрузку с удвоенным сопротивлением. Площадь сечения проводов от блока питания должна быть не менее 2 мм2 минимальной длины, а к акустическим системам 1 мм2. Во избежание выхода из строя микросхемы, ее корпус необходимо, при установке на радиатор, изолировать диэлектрической прокладкой, а контактируемые поверхности  микросхемы и радиатора смазать теплопроводящей пастой . Площадь теплоотвода не менее 600 см2.. Для питания усилителя используется не стабилизированный  двухполярный источник постоянного напряжения  + / -  30 В и  током  4 –6 А. Необходимо учитывать, что после  выпрямителя получаем постоянное напряжение в полтора раза выше переменного,  т.е. допускается применение  понижающего трансформатора с первичной обмоткой на 220 вольт и двумя вторичными с напряжением  20 вольт ,  током нагрузки   3 – 6 ампер, либо вторичной обмотки на напряжение     40 вольт  с отводом от середины обмотки.

ВНИМАНИЕ ! Для подключения в мост микросхемы TDA7293  конденсатор С5 устанавливается между выводом  «6»  и  «12». При мостовом включении динамик подключается к выходам микросхем без использования «земли».  Включение  к выходу микросхемы и  «земле» допускается только через электролитический конденсатор  не менее  2200 мкФ Х 50 В.