| РК- 020 РАДИО КОНСТРУКТОР СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ на м/с ТДА 2009 Р вых . = 2 х 10 Вт при R н. = 4 Ом Рвых. = 2 х 5 Вт при Rн = 8 Ом U пит . = 8 - 28 В I пот. < 3,5 А Uвх = 200 мВ ( F = 20 Гц - 20 кГц |  |
| --- | --- |
| R1 = 100 K R2,R4 = 1 K R3,R5 = 10 ( R6,R7 = 1 ( C1,C2,C3 = 10 mF C4,C5,C6,C7 = 100 mF C8 = 1000 X35 C9,C10 = 0,1 mF C11,C12 = 1000 x 25 Площадь сечения проводов от блока питания должна быть не менее 1,5 мм2 минимальной длины, а к акустическим системам 0,75 мм2. Во избежание выхода из строя микросхемы ее корпус должен иметь хороший тепловой и электрический контакт с радиатором (контактируемые поверхности смазать теплопроводящей пастой). Площадь теплоотвода не менее 200 см2. Чувствительность усилителя понижается при повышении сопротивления резисторов R3 и R4 ( от 10 до 51 Ом ) Для максимальной отдачи мощности на НЧ обратить внимание на правильное (синфазное) включение динамических головок. Если на одном из каналов при изменении полярности включения динамика общая отдача НЧ “на слух” улучшилась, акустика работает синфазно; если ухудшилась - верните подключение в исходное. Корпус радиатора заземлить. (Соединить с минусом питания) |  |

-----------------------------------