| РК- 021 РАДИО КОНСТРУКТОР Усилитель мощности на TDA 2009 мост Напряжение питания = = 8 - 28 В Сопротивление нагрузки > 4 Ом Выходная мощность = 20 Вт ( при Rн = 8 Ома ) Выходная мощность = 30 Вт ( при Rн = 4 Ома ) Входное напряжение < 100 мВ Полоса воспроизводимых частот = 20 Гц - 20 кГц |  |
| --- | --- |
| R1 = 1кОм, R2 = 2 кОм, R3,R4 = 10 Ом, R5,R6 = 1 Ом C1 = 2,2 мкФ, С2 = 1000пФ, C3,С8,С9 = 0,1 мкФ,C4 = 10 мкФ, C5,C6 = 100мкФ х16В, C7 = 1000мкФ х 35В Площадь сечения проводов от блока питания должна быть не менее 1,5 мм2 минимальной длины, а к акустическим системам 0,75 мм2. Во избежание выхода из строя микросхемы ее корпус должен иметь хороший тепловой и электрический контакт с радиатором (контактируемые поверхности смазать теплопроводящей пастой). Площадь теплоотвода не менее 200 см2. Чувствительность усилителя понижается при повышении сопротивления резисторов R3 и R4 ( от 10 до 51 Ом ) При включении двух усилителей в стереофоническом варианте, для максимальной отдачи мощности на НЧ обратить внимание на правильное (синфазное) включение динамических головок. Если на одном из каналов при изменении полярности включения динамика общая отдача НЧ “на слух” улучшилась, акустика работает синфазно; если ухудшилась - верните подключение в исходное. Корпус радиатора заземлить. (Соединить с минусом питания) |  |

-----------------------------------