| РК- 040 РАДИО КОНСТРУКТОР МИКРОФОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ Напряжение питания = 3 - 15В Входное напряжение 2 мВ Выходное напряжение 0,1В Потребляемый ток = 2 -7 мА | На выходе микрофонного усилителя рекомендуется подключить переменный резистор : для динамического микрофона сопротивлением 22-47к, для электретногто сопротивлением 4,7-10к (установленный на плате подстроечный резистор, для проверки работоспособности и не отличается надежностью) Для снижения потребляемого тока рекомендуется подавать питание на плату согласно схемы. Для питания 6-9 вольт через дополнительный резистор 3 кОм, для питания 12-15 вольт через 15 кОм. Допускается подача напряжения до 30 вольт, при условии увеличения сопротивления добавочного резистора R 10. |
| --- | --- |
| R1,R2 = 5,1 k R3 =47 к R4 = 39 k R5 = 2,0 к R6 = 750( R7 = 10 k R8,R9 = 1,0 к R10 = 3 - 15 к VD1 – 3,0V C1 = 1n 5 C2 = 1,0 мкФ C3 =47 мкФ C4 = 22 мкФ |  |

При подключении  динамического микрофона  допускается  шунтировать вход резистором  от 24 до 100 Ом.