| РК- 054 РАДИО КОНСТРУКТОР Регулируемый стабилизатор положительного напряжения на микросхеме ( LD 1084) (Регулировка подстроечным резистором- 25 оборотов) Входное напряжение = 5 - 45 Выходное напряжение = 1,2 – 37 Вольт Выходной ток = 5 Ампер Темпер.раб. интервал= -10...+ 70˚ С |  |
| --- | --- |
| R1 = 4,7…..10 kОм; R2 = 0,1…1kОм; C1 = 100х50; C2 = 100х50 Без теплоотвода не включать! Мощность, рассеиваемая микросхемой с теплоотводом, не должна превышать 30 Вт. Корпус микросхемы не заземлять - теплоотводящий фланец микросхемы электрически соединен с выводом 2, это необходимо учитывать при монтаже теплоотвода на плате или на кожухе аппарата. Для максимальной реализации стабилизирующих качеств микросхемы необходимо монтировать ее в непосредственной близости к нагрузке |  |

-----------------------------------