| РК- 055 РАДИО КОНСТРУКТОР Регулируемый стабилизатор положительного напряжения на микросхеме LT 317+ КТ819 (Регулировка подстроечным резистором) Входное напряжение = 5 - 45 Выходное напряжение = 1,2 – 37 Вольт Выходной ток = 4 Ампера Темпер.раб. интервал= -10...+ 70˚ С |  |
| --- | --- |
| R1 = 4,7…..10 kОм; R2 = 0,1…1kОм; R3 = 100 Ом C1 = 47X50; C2 = 100X50; VT1 = КТ 819 Транзистор установить на теплоотвод. Для микросхемы теплоотвод не нужен. Без теплоотвода не включать! Корпус транзистора не заземлять - теплоотводящий фланец электрически соединен с коллектором, это необходимо учитывать при монтаже. Для максимальной реализации стабилизирующих качеств микросхемы, необходимо монтировать ее в непосредственной близости к нагрузке. |  |

-----------------------------------