| РК- 060 РАДИО КОНСТРУКТОР СИМИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ ( 1кВт) Входное напряжение сети = 220 Вольт (50 Гц) Выходное напряжение = 0 - 210 Вольт Максимальный ток нагрузки = 5 Aмпер |  |
| --- | --- |
| R1 = 100кОм; R2 = 100кОм; R3 =1кОм, R4 = 270 Ом; R5 =1,6кОм R6 = 68Ом; C1 = 0,47 мкФ; C2 = 0,068 мкФ; VD1 = 1А7; VD2 = 1А7; VD3 = динистор 32В; VD4 = ТС 106-10 Предназначен для встраивания в электробытовые приборы, питающиеся от однофазной сети переменного тока ) и осуществляет плавное изменение действующего значения напряжения на нагрузке. Нагрузка активная ( эл. лампа, нагревательный элемент и т.д. ) симистор установить на радиатор площадью не менее 100 см² . ВНИМАНИЕ! Защита от поражения электрическим током должна обеспечиваться конструкцией электроприбора, в составе которого используется регулятор. Токовая нагрузка зависит от объема и вентиляции камеры, в которой размещается регулятор. Концы монтажных проводов должны подводиться к регулятору без натяжения.Подключение нагрузки производить проводниками соответствующего сечения. |  |

-----------------------------------