РК- 071                                  РАДИОКОНСТРУКТОР

Цветомузыкальное устройство

U пит .  =  220 В               I пот.   <  80  мА          Uвх  >  700  мВ

Схема не нуждается в налаживании. Для гальванической развязки источника сигнала от сети 220В на входе установлен разделительный трансформатор. Рекомендуется подключать схему параллельно, либо вместо акустической системы одного из каналов усилителя. Для подключения к линейному выходу (при уровне выходного сигнала менее 0,7 В), перед схемой подключить простейший усилитель мощности (например, на микросхеме TDA 2003). Вместо ламп накаливания 220В,возможно подключение елочных гирлянд.

При подключении ламп  мощностью более 100Вт на канал, симисторы установить на  теплоотводы.

HL1 –  низкие частоты,  красный цвет                                                                                                        HL2  - средние частоты , зеленый                                                                                                               HL3 –высшие частоты , синий(голубой)

R1 = 3,9 (, R2 ,R3,R4,R5 = 33 к, R6,R8,R10  = 33к, R7,R9,R11=1,2к,                    R12 = 100к,  C1,С3,С5  = 4,7 mF ,   C2 = 0,47 mF,  C4 = 0,01 mF, С6 = 330 pF, С8 = 1 mF,   VT1 – VT6 = КТ315,