БЛОК  УПРАВЛЕНИЯ   СВАРОЧНОГО  ПОЛУАВТОМАТА – «СО-1»

ВНИМАНИЕ!  Защита от поражения электрическим током должна обеспечиваться конструкцией  электроприбора, в составе которого используется  блок. Концы монтажных проводов должны подводиться к плате  без натяжения.

Блок обеспечивает     - включения источника дуги контактором

-    включение клапана подачи газа и отключение с задержкой по отношению .                                                    к двигателю

-    включение двигателя подачи  с задержки по отношению к клапану

-    стабилизированную регулировку скорости вращения двигателя

-    динамическое торможение двигателя  при  отключении  подачи

- защита от перегрева  с индикацией ( при использовании термореле на розмыкание)

При замыкании  цепи  кнопки включения,  ток через нее - не более нескольких десятков миллиампер, что позволяет использовать любые слаботочные переключатели.

При необходимости включить источник питания дуги независимо от  двигателя подачи и клапана на плате предусмотрено подключение кнопки S2. При ее нажатии срабатывает реле Р1 и замыкает контакты 1 и 2  разъема ХР1.

Для работы блока управления  необходим источник переменного напряжения  24 вольта ( от 20 до 30 вольт) и током  от 2 до 4 ампер ( в зависимости от мощности используемого электродвигателя) . В качестве которого можно использовать дополнительную обмотку силового трансформатора источника дуги.

Порядок работы устройства.

При  нажатии на кнопку подачи провода и газа на плате включается  реле Р1, которое замыкает контакты 1 и 2  разъема ХР1 и коммутирует напряжение включения магнитного пускателя контактора источника дуги, затем на контакты 5 и 6  разъема ХР1 подается напряжение 12 вольт для клапана подачи газа, после чего на контакты 10 и 11 разъема ХР1 подается напряжение на двигатель подачи проволоки – от 0 до 24 вольт, в зависимости от положения регулятора оборотов - резистора R1.

При отпускании кнопки управления отключение происходит в обратном порядке. Останавливается двигатель подачи, а затем с некоторой задержкой контактор и клапан подачи газа.

В случае перегрева термоконтакт  S1  размыкается и происходит обесточивание контактора, клапана и электродвигателя, о чем будет свидетельствовать свечение светодиода VD2. Если термоконтакт не устанавливается, то контакты 12 и 13 разъема ХР1 следует закоротить.

Блок управления использовался на ПДГ -205, ПДГ -220, ПДГ – 250, ПДГ – 270, ПДГ – 350,                  ПДГ – 505, ПДГ – 506.

Плата проверена под нагрузкой. В процессе эксплуатации возможные неисправности и их устранение..

ПЕРЕД ПОИСКОМ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА ПЛАТЕ УПРАВЛЕНИЯ,  ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ  220 вольт на клеммах  ХР13,14 и ВО ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКЕ  трансформатора на плате ( 12 – 16 вольт)               Проверить состояние термопредохранителя (замкнут). Если термопредохранитель не устанавливался  то для нормальной работы закоротить контакты ХР3 и ХР 6.

1. НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ КЛАПАН ПОДАЧИ ГАЗА

- согласно принципиальной схемы напряжение на клапан подается  при подаче напряжения на Т2 . Проверить наличие напряжения на клеммах ХР15 и ХР17 . Если на плату подается переменное напряжение от Т2 ( клеммы ХР18 и ХР 19) величиной от 20 до 30 воль, а клапан  не работает , проверить его исправность и целость проводов к нему.. Для увеличения времени задержки отключения клапана необходимо подключить, соблюдая полярность, электролитический конденсатор емкостью от 470 мкФ до 1500 мкФ напряжением 25 вольт.

2. ОТСУТСТВУЕТ ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

- торможение обеспечивается замыканием обмотки двигателя через контакты реле Р2 на резистор R3 (2 Ома, 5 Вт).

3. НЕТ  ВРАЩЕНИЯ  ДВИГАТЕЛЯ  ПОДАЧИ ( кнопка пуска нажата)

- проверить наличие постоянного напряжения (+25 – 35 Вольт) после диодного моста на 10 ампер,                                                             - проверить цепь включения  реле Р2 : контакты кнопки S1,

- проверить поступление питания на микросхему (выв.7) и наличие напряжения открывания полевого транзистора VT1, при вращении  резистора R1.

4. ДВИГАТЕЛЬ ВРАЩАЕТСЯ, СКОРОСТЬ НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ.

- обрыв в цепи резистора R1 (при закорачивании  ХР8 и ХР9, двигатель должен остановиться).

- вышел из строя транзистор VT1,