БЛОК  УПРАВЛЕНИЯ   СВАРОЧНОГО  ПОЛУАВТОМАТА – «СО-2»

ВНИМАНИЕ!  Защита от поражения электрическим током должна обеспечиваться конструкцией  электроприбора, в составе которого используется  блок. Концы монтажных проводов должны подводиться к плате  без натяжения.

Блок обеспечивает    - включения источника дуги симистором или контактором

-    включение клапана подачи газа

-    включение двигателя подачи  ( без задержки по отношению к клапану)

-    стабилизированную регулировку скорости вращения двигателя

-    динамическое торможение двигателя  при  отключении  подачи

- защита от перегрева  с индикацией ( при использовании термореле на розмыкание)

Симистор в первичной обмотке силового трансформатора установить на теплоотвод, площадью от 100 квадратных сантиметров. При замыкании  цепи  кнопки включения,  ток через нее - не более нескольких миллиампер, что позволяет использовать любые слаботочные переключатели.

На плате находится трансформатор,  обеспечивающий работу схемы управления . Для работы электродвигателя и клапана подачи газа необходим источник переменного напряжения  24 вольта ( от 20 до 30 вольт) и током  от 2 до 4 ампер ( в зависимости от мощности используемого электродвигателя) . В качестве которого можно использовать дополнительную обмотку силового трансформатора источника дуги.

Порядок работы устройства.

При  нажатии на кнопку подачи провода и газа на плате замыкаются контакты К1.1  реле Р1, которые  управляют включением симистора VD2  ( либо катушкой контактора КМП). На трансформатор Т1 подается переменное напряжения, а с него на источник дуги и плату управления для питания электродвигателя и клапана. Одновременно контакты реле К2.2 реле Р2  коммутируют напряжение на электродвигатель, а после отпускания кнопки замыкают  выводы электродвигателя на резистор R2, обеспечивая его быструю остановку. В случае перегрева термоконтакт  Р4  размыкается и происходит обесточивание трансформатора Т1, о чем будет свидетельствовать  свечение светодиода VD1.

Скорость подачи проволоки регулируется переменным резистором R1 ( от 2,4 до 5 килоом) В комплекте  5 кОм.

Плата проверена под нагрузкой. В процессе эксплуатации возможные неисправности и их устранение..

ПЕРЕД ПОИСКОМ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА ПЛАТЕ УПРАВЛЕНИЯ,  ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ  220 вольт на клеммах  ХР13,14 и ВО ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКЕ  трансформатора на плате ( 12 – 16 вольт)               Проверить состояние термопредохранителя (замкнут). Если термопредохранитель не устанавливался  то для нормальной работы закоротить контакты ХР3 и ХР 6.

1. НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ КЛАПАН ПОДАЧИ ГАЗА

- согласно принципиальной схемы напряжение на клапан подается  при подаче напряжения на Т2 . Проверить наличие напряжения на клеммах ХР15 и ХР17 . Если на плату подается переменное напряжение от Т2 ( клеммы ХР18 и ХР 19) величиной от 20 до 30 воль, а клапан  не работает , проверить его исправность и целость проводов к нему.. Для увеличения времени задержки отключения клапана необходимо подключить, соблюдая полярность, электролитический конденсатор емкостью от 470 мкФ до 1500 мкФ напряжением 25 вольт.

2. ОТСУТСТВУЕТ ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

- торможение обеспечивается замыканием обмотки двигателя через контакты реле Р2 на резистор R3 (2 Ома, 5 Вт).

3. НЕТ  ВРАЩЕНИЯ  ДВИГАТЕЛЯ  ПОДАЧИ ( кнопка пуска нажата)

- проверить наличие постоянного напряжения (+25 – 35 Вольт) после диодного моста на 10 ампер,                                                             - проверить цепь включения  реле Р2 : контакты кнопки S1,

- проверить поступление питания на микросхему (выв.7) и наличие напряжения открывания полевого транзистора VT1, при вращении  резистора R1.

4. ДВИГАТЕЛЬ ВРАЩАЕТСЯ, СКОРОСТЬ НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ.

- обрыв в цепи резистора R1 (при закорачивании  ХР8 и ХР9, двигатель должен остановиться).

- вышел из строя транзистор VT1,