| Основные размеры SMD - компонентов |
| --- |
| Резисторы |  |
| Типоразмер EIA Типоразмер метрический L (mm) W (mm) H (mm) D (mm) T (mm) 0402 1005 1.0±0.1 0.5±0.05 0.35±0.05 0.25±0.1 0.2±0.1 0603 1608 1.6±0.1 0.85±0.1 0.45±0.05 0.3±0.2 0.3±0.2 0805 2012 2.1±0.1 1.3±0.1 0.5±0.05 0.4±0.2 0.4±0.2 1206 3216 3.1±0.1 1.6±0.1 0.55±0.05 0.5±0.25 0.5±0.25 1210 3225 3.1±0.1 2.6±0.1 0.55±0.05 0.4±0.2 0.5±0.25 2010 5025 5.0±0.1 2.5±0.1 0.55±0.05 0.4±0.2 0.6±0.25 2512 6332 6.35±0.1 3.2±0.1 0.55±0.05 0.4±0.2 0.6±0.25 |
| Керамические конденсаторы |  |
| Tипоразмер EIA Tипоразмер метрический L (mm) W (mm) H (mm) 0402 1005 1.0 0.5 0.55 0603 1608 1.6 0.8 0.9 0805 2012 2.0 1.25 1.3 1206 3216 3.2 1.6 1.5 1210 3225 3.2 2.5 1.7 1812 4532 4.5 3.2 1.7 1825 4564 4.5 6.4 1.7 2220 5650 5.6 5.0 1.8 2225 5664 5.6 6.3 2.0 |
| Танталовые конденсаторы |  |
| Типоразмер Типоразмер метрический L (mm) W (mm) H (mm) D (mm) A 3216 3.2 1.6 1.6 1.2 B 3528 3.5 2.8 1.9 2.2 C 6032 6.0 3.2 2.5 2.2 D 7343 7.3 4.3 2.9 2.4 E 7343H 7.3 4.3 4.1 2.4 |
| Полупроводниковые компоненты |
| SOT223 / TO261AA Размер Значение,мм Размер Значение,мм мин макс мин макс A 6.30 6.70 B 3.30 3.70 C 1.50 1.75 D 0.60 0.89 F 2.90 3.20 G 2.20 2.40 H 0.020 0.100 J 0.24 0.35 K 1.50 2.00 L 0.85 1.05 S 6.70 7.30 | SOT89 / TO243AA / SC62 / MPT3 Размер Значение,мм Размер Значение,мм мин макс мин макс A 4.40 4.60 B 2.29 2.60 C 1.40 1.60 D 0.36 0.48 E 1.62 1.80 F 0.44 0.53 G 1.50 BSC J 0.35 0.44 K 0.80 1.04 L 3.00 BSC S 3.94 4.25 |
| SOT143 / TO253 Размер Значение,мм Размер Значение,мм мин макс мин макс A 2.80 3.04 B 1.20 1.39 C 0.89 1.14 D 0.39 0.50 F 0.79 0.93 G 1.78 2.03 H 0.013 0.10 J 0.08 0.15 K 0.46 0.60 L 0.445 0.60 R 0.72 0.83 S 2.11 2.48 | SOT23 / TO236AB Размер Значение,мм Размер Значение,мм мин макс мин макс A 2.80 3.04 B 1.20 1.40 C 0.89 1.11 D 0.37 0.50 G 1.78 2.04 H 0.013 0.100 J 0.086 0.177 K 0.45 0.60 L 0.89 1.02 S 2.11 2.48 |
| SC59 / SOT346 / SMT3 Размер Значение,мм Размер Значение,мм мин макс мин макс A 2.70 3.1 B 1.30 1.70 C 1.0 1.3 D 0.35 0.5 G 1.7 2.10 H 0.013 0.1 J 0.09 0.18 K 0.2 0.6 L 1.25 1.65 S 2.5 3.0 | SOT457 / SC74 Размер Значение,мм Размер Значение,мм мин макс мин макс A 2.7 3.1 B 1.3 1.7 C 0.9 1.1 D 0.25 0.40 G 0.95 H 0.013 0.1 J 0.1 0.26 K 0.2 0.6 S 2.5 3.0 |
| SOT323 / SC70-3 / UMT3 Размер Значение,мм Размер Значение,мм мин макс мин макс A 1.80 2.2 B 1.15 1.35 C 0.8 1.1 D 0.1 0.3 G 0.65 BSC H 0.013 0.100 J 0.1 0.25 K 0.1 0.425 S 2.11 2.48 V 0.45 0.60 | SOT353 / SC70-5 / UMT5 Размер Значение,мм Размер Значение,мм мин макс мин макс A 1.80 2.2 B 1.15 1.35 C 0.8 1.1 D 0.1 0.3 G 0.65 BSC H 0.013 0.100 J 0.1 0.25 K 0.1 0.3 S 2.0 2.2 V 0.3 0.40 |
| SOT363 / SC70-6 / UMT6 Размер Значение,мм Размер Значение,мм мин макс мин макс A 1.80 2.2 B 1.15 1.35 C 0.8 1.1 D 0.1 0.3 G 0.65 BSC H 0.013 0.100 J 0.1 0.25 K 0.1 0.3 S 2.0 2.2 V 0.3 0.40 | SOT343 Размер Значение,мм Размер Значение,мм мин макс мин макс A 1.8 2.2 B 1.15 1.35 C 0.7 1.0 D 0.3 0.40 F 0.5 0.7 G 1.2 1.4 H 0.10 J 0.1 0.25 K 0.15 0.45 L 0.35 R 0.7 0.8 S 2.0 2.2 |
| SOT490 / SC89 Размер Значение,мм Размер Значение,мм мин макс мин макс A 1.50 1.70 B 0.75 0.95 C 0.6 0.8 D 0.23 0.33 G 0.5 BSC J 0.1 0.2 K 0.45 0.55 L 1.0 BSC S 4.45 5.46 | SOT416 / SC75 Размер Значение,мм Размер Значение,мм мин макс мин макс A 1.40 1.8 B 0.70 0.80 C 0.6 0.9 D 0.15 0.3 G 1.0 BSC H - 0.1 J 0.1 0.25 K 0.2 0.3 L 0.7 0.9 S 1.45 1.75 |
| DPACK Размер Значение,мм Размер Значение,мм мин макс мин макс A 6.35 6.73 B 9.4 10.4 C 0.55 0.75 D 4.58 BSC E 2.2 2.5 G 0.84 1.0 H 0.77 1.27 J 5.97 6.35 K 0.45 0.55 S 4.45 5.46 | D2PACK Размер Значение,мм Размер Значение,мм мин макс мин макс A 10.30 10.54 B 14.7 15.5 C 1.15 1.4 D 5.08 E 4.2 4.7 G 1.22 1.32 H - 1.4 J 8.6 9.0 K 0.45 0.55 L 2.3 2.8 |
| SMA Размер Значение,мм Размер Значение,мм мин макс мин макс A 4.06 4.57 B 2.29 2.92 C 1.91 2.67 D 1.27 1.63 H 0.1 0.2 J 0.15 0.41 K 0.76 1.52 S 4.83 5.59 | SMB Размер Значение,мм Размер Значение,мм мин макс мин макс A 4.06 4.57 B 3.3 3.81 C 1.90 2.41 D 1.96 2.11 H 0.1 0.2 J 0.15 0.3 K 0.76 1.27 S 5.21 5.59 |
| SMC Размер Значение,мм Размер Значение,мм мин макс мин макс A 6.6 7.11 B 5.59 6.1 C 1.90 2.41 D 2.92 3.07 H 0.1 0.2 J 0.15 0.3 K 0.76 1.27 S 7.75 8.13 | SOD123 Размер Значение,мм Размер Значение,мм мин макс мин макс A 1.4 1.8 B 2.55 2.85 C 0.95 1.35 D 0.5 0.7 E 0.25 - H - 0.1 J - 0.15 K 3.55 3.85 |
| SOD323 Размер Значение,мм Размер Значение,мм мин макс мин макс A 1.15 1.45 B 1.6 1.9 C 0.09 1.1 D 0.25 0.4 E 0.35 - H - 0.1 J - 0.15 K 2.3 2.7 | SOD106 Размер Значение,мм Размер Значение,мм мин макс мин макс A 2.4 2.8 B 4.3 4.5 C 2.0 2.3 D 1.4 1.6 E 2.7 3.3 H 0.05 K 5.1 5.5 |
| SOD110 Размер Значение,мм Размер Значение,мм мин макс мин макс A - 1.6 B 1.1 1.4 C 0.1 D 1.9 2.1 | SOD80 / MiniMELF / LL34 Размер Значение,мм Размер Значение,мм мин макс мин макс A 3.3 3.7 B 1.6 1.7 C 2.49 2.59 D 0.41 0.55 |
| MELF / LL41 Размер Значение,мм Размер Значение,мм мин макс мин макс A 4.8 5.2 B 2.44 2.54 C 3.71 4.59 D 0.36 0.5 |  |